Rozdzielacz  RSS -1÷7

- typy wyjść:

R - logika (-), sygnał prądowy 10mA w standardzie DCF ( impulsy 100/200ms co 1sek),

do synchronizacji rejestratorów wyposażonych w dekoder oraz do zasilania zegara

ZCR1.00

F - logika (+), wyjście przekaźnikowe w standardzie DCF, dane komutacyjne:

150mAmax/400Vmax

M - logika (+), wyjście przekaźnikowe minutowe - impulsy co 1min o czasie trwania

200ms, dane komutacyjne j.w.,

D - logika (+), wyjście przekaźnikowe dobowe - impuls o parametrach j.w., o godz. 1200

RS232 - port szeregowy do transmisji danych synchronizujących

- -      wskaźnik ciekłokrystaliczny dwuwierszowy 64,5x15 wyświetlający: czas (24h), datę i takt.

- wykonania rozdzielacza:

| WYJ→ | R | F | M | D | RS 232 | Wskaźnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP↓ | il. | Styk | il. | Styk | il. | Styk | il. | Styk |  |  |
| RSS-1 | - | - | 3 | 1÷6 | 4 | 7÷14 | 1 | 15÷16 | + | + |
| RSS-2 | 2 | 1÷4 | - | - | 6 | 5÷16 | - | - | + | + |
| RSS-3 | 6 | 1÷12 | - | - | 1 | 13÷14 | 1 | 15÷16 | + | + |
| RSS-4 | 4 | 1÷8 | - | - | 2 | 9÷12 | 2 | 13÷16 | + | + |
| RSS-5 | 2 | 1÷4 | - | - | 3 | 5÷10 | 3 | 11÷16 | + | + |
| RSS-6 | 1 | 1÷2 | - | - | 6 | 3÷14 | 1 | 15÷16 | + | + |
| RSS-7 | 8 | 1÷16 | - | - | - | - | - | - | - | - |